## Slide 1: STEM interaktiv Fizika - Informatika
Vedran Vedriš , Tamara Široka
Prva riječka hrvatska gimnazija

## Slide 3
FIZIKA | INFORMATIKA
1 .modul | 
Opća meteorologija | Osnove programiranja
2 .modul (integrirano) | 
Programiranje pločice Arduino (Croduino) | 

## Slide 4: ARDUINO / CRODUINO
MIKROKONTROLER
može primati i slati signale u okolinu i iz okoline
SOFTVERSKA KOMPONENTA
jednostavno programiranje mikrokontrolera uz pomoć računala na bilo kojoj platformi (Linux, Mac, Windows)
  Softverski spada u slobodan softver (niska cijena)

## Slide 5: ARDUINO / CRODUINO
Croduino je prva Arduino kompatibilna pločica koja je proizvedena u Hrvatskoj.
Osim osnovne verzije koja je s razlogom nazvana Basic, u Croduino seriji proizvoda postoje još Pico, Damba, Proto i Power.
Programski jezik C

## Slide 6: Instalacija softvera
Stranica www.arduino.cc
Arduino WEB EDITOR (on-line)
Download Arduino – skinuti zip datoteku verziju za Windows-e

## Slide 7: Nastavak instalacije
Raspakirati zip datoteku
Pokrenuti Arduino.exe
Prilagoditi postavke

## Slide 8: Podešavanje postavki:
1
vrsta pločice

## Slide 9: Podešavanje postavki:
2
Port COM
3
Programator

## Slide 10: Editor u kojemu pišemo program:
void setup() izvršava se jednom
void loop() izvršava se više puta

## Slide 11: Alatna traka:
Provjeravanje grešaka i kompajliranje
Upload programa na pločicu (izvršava se odmah)
Novi program
Otvori / pohrani program

## Slide 12: Greške
Greške očitavamo u donjem (crnom) dijelu ekrana, kao i broj linije koda
Ako konzola s greškama poprimi narančastu boju, u programu postoji greška ili se program ne može prebaciti na pločicu

## Slide 14: Dijelovi osnovnog paketa
Croduino Basic2 pločica
Vodiči
Otpornici, fotootpornici, LED diode
Eksperimentalna pločica
Tranzistori
Senzori pokreta i udaljenosti….
Gumbi (push button)
Relej

## Slide 15: Osnovne funkcije
INPUT
pinMode(broj_pina, INPUT)
digitalRead(broj_pina)
analogRead(broj_pina)
OUTPUT
pinMode(broj_pina, OUTPUT)
digitalWrite(broj_pina)
analogWrite(broj_pina)
Možemo koristiti za definiranje pinova kao INPUT za primanje podataka ili OUTPUT za slanje podataka
Očitava napon koji dolazi na taj pin. Sve napone izvan 3V registrira kao HIGH ili 1, a ostale kao LOW ili 0
Očitava napon koji dolazi na taj pin. Naponu od 0V daje vrijednost 0 a naponu od 5V vrijednost 1023.
Šalje 5V (HIGH ili 1) ili 0V (LOW ili 0)
Radi s pinovima koji podržavaju PWM. Na Croduinu su to pinovi 3,5,6,9,10,11. Na pin šalje vrijednost između 0-255.

## Slide 16: Primjer: LED dioda
Program treba upaliti LED diodu
LED dioda se gasi / pali (blinka) s pauzama od nekoliko sekundi

## Slide 17: Primjer: LED dioda
Potrebno:
LED dioda
2 žice
otpornik
Koja je uloga otpornika?
Kako ispravno odabrati otpornik?

## Slide 18: Otpornici:

## Slide 19: Primjer: LED dioda
Potrebno:
LED dioda
2 žice
otpornik
Način spajanja:

## Slide 20: Rješenje LED dioda

## Slide 21: Primjer: Tlak i temperatura
Program treba očitavati tlak i temperaturu s pripadajućeg senzora
Ispisivati te dvije vrijednosti na tzv. serijskom monitoru
Izračunati visinu na kojoj se nalazimo

## Slide 22: Primjer: Tlak i temperatura
Potrebno:
Senzor tlaka
4 žice
Način spajanja:
SDA
Analog PIN 4
SCL
Analog PIN 5
GND
VIN
Bilo koji GND PIN
+5V

## Slide 23: Rješenje Tlak
Stranica za biblioteke:https://github.com/
biblioteka
I2C komunikacija
Instalacija biblioteke:
naredba SkicaInclude LibraryManage Libraries gdje možete vidjeti je li instaliran potreban library

## Slide 24: Rješenje Tlak i temperatura
Prikaz serijskog monitora 

## Slide 25: Izračunajmo visinu na kojoj se nalazimo:
float visina, tlak_more=1000;
………..
visina=44330*(1-pow(tlak/tlak_more,1/5.255));
tlak očitan sa senzora
tlak na razini mora
Rješenje:
………………….

## Slide 26: Zadatak: Fotootpornik
Program će upaliti LED diodu ako je noć (smanjena svjetlost) a ugasiti je ako je dan.

## Slide 27: Zadatak: fotootpornik
Potrebno:
Fotootpornik
5 žica
LED dioda
2 otpornika
Način spajanja:

## Slide 28: Rješenje Fotootpornik

## Slide 29: Hvala na pozornosti!
Za sva pitanja obratite se na sljedeće adrese:
Vedran Vedriš: vedran.vedris@skole.hr
Tamara Široka: tamara.siroka@skole.hr
* Sve sheme spajanja izradili su autori pomoću besplatnog programa Fritzing http://fritzing.org