## Slide 1
Svetlana Radlovački,
Školski centar „Nikola Tesla“
Vršac, Srbija
Primena Arduino platforme u nastavi
Primena Arduino platforme u nastavi

## Slide 2
kvizovi
obrazovni softver
edu-igre
igre
Neke ideje...

## Slide 3
digitalni ulazi/izlazi
analogni ulazi
USB
napajanje
Šta je Arduino?

## Slide 4
int led = 9; //dioda je povezana na pin 9
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); //pin 9 je izlaz
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); //dioda uključena
delay(1000); //pauza 1 sekund
digitalWrite(led, LOW); //dioda isključena
delay(1000); //pauza 1 sekund
}
Moj prvi program
Početni primer

## Slide 5
Semafor
int crveno = 13;
int zuto = 12;
int zeleno = 11;
void setup() {
pinMode(crveno, OUTPUT);
pinMode(zuto, OUTPUT);
pinMode(zeleno, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(crveno, HIGH);
digitalWrite(zuto, LOW);
digitalWrite(zeleno, LOW);
delay(3000);
digitalWrite(zuto, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(crveno, LOW);
digitalWrite(zuto, LOW);
digitalWrite(zeleno, HIGH);
. . . . . .
}

## Slide 6
int leds = 8;
int pins[] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
int pot = A2;
int minBrzina = 3000;
int maxBrzina = 200;
void setup() {
for(int i = 0; i < leds; i++) {
pinMode(pins[i], OUTPUT);
}
pinMode(pot, INPUT);
}
void loop() {
for(int i = 0; i < leds; i++) {
digitalWrite(pins[i], HIGH);
int vrPot = analogRead(pot);
int brzina = map(vrPot, 0, 1023, minBrzina, maxBrzina);
delay(brzina);
digitalWrite(pins[i], LOW);
}
}
Nizovi, ciklusi

## Slide 7
Matrice

## Slide 8
Robotika

## Slide 9
Malo fizike...

## Slide 10
Maturski rad: Živojinović Aleksandar
Meteorologija

## Slide 11
Umetnost

## Slide 12
Hemija

## Slide 13
Zasvirajmo, zapevajmo...

## Slide 14
Saobraćaj

## Slide 15
Poljoprivreda

## Slide 16
Radionice za osnovce

## Slide 17
Izložbe, manifestacije

## Slide 18
IR
Bluetooth
XBee
Daljinsko upravljanje

## Slide 19
Wifi
ESP8266
Internet of Things (IoT)

## Slide 20
platforma otvorenog kôda
jednostavna i bezbedna za korišćenje
povoljna cena
široka mogućnost primene
odlična podrška zajednice
veliki broj gotovih primera i projekata
omogućava da korisnici osete vizuelne i audio efekte napisanih aplikacija
Zašto Arduino?

## Slide 21
povećava motivaciju i interesovanje učenika za učenje programiranja i primenu IKT
pospešuje kreativnost učenika
pospešuje saradnju učenika i razmenu ideja
razvija istraživački duh
podstiče učenike na izradu konkretnih projektnih zadataka
povećava nivo aspiracije učenika
Prednosti primene u nastavi

## Slide 22
MEC
U korak sa svetom...
education.microsoft.com

## Slide 23
https://cecaradlovacki.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/radlovacki/videos
Dnevnik naše sekcije

## Slide 24
Hvala na pažnji!
Pitanja?